## Slide 1: 化工应用数学
宋飞飞
天津理工大学 化学化工学院

## Slide 2: 第三章 数据处理
3.1 插值算法

## Slide 3: 3.1.1 插值算法
插值：
  已知有限点取值
  估算其它点近似值
  化工手册/数学手册仅给出一些点数据
如何得到56°的数据？

## Slide 4: 3.1.2 拉格朗日插值
已知n+1组数据：
  (x0,y0)、(x1,y1)、……、(xn,yn)
要求其他x值对应的y值
一般想法：
  构造多项式来拟合上述x、y关系
  以三个点(x1,y1)、(x2,y2)和(x3,y3)为例：
带入点坐标
数据点增多之后，求解变得很复杂

## Slide 5: 3.1.2 拉格朗日插值
拉格朗日插值 结论：
  拉格朗日多项式：
其中：
约瑟夫·拉格朗日伯爵
(1736-1813)
Bk= {i|i≠k,i∈Dn}，Dn= {0,1,⋯,n}

## Slide 6: 3.1.2 拉格朗日插值
三个点(x1,y1)、(x2,y2)和(x3,y3)为例
拉格朗日的思路：
  1.一定是二次曲线
  2.这条二次曲线可以根据三条二次曲线相加得到

## Slide 7: 3.1.2 拉格朗日插值
满足这一条件的f(x)：
比如：

## Slide 8: 3.1.2 拉格朗日插值
拉格朗日插值的程序实现：
  scipy.interpolate模块下的 lagrange函数
  from scipy.interpolate import lagrange

## Slide 9: 3.1.3 线性插值
线性插值：
  已知数据 (x0, y0) 与 (x1, y1)
  未知点在同一直线上

## Slide 10: 3.1.4 双线性插值
双线性插值：
  在两个方向分别进行线性插值
本质上是一种面积平均的概念

## Slide 11: 3.1.5 Scipy一维插值：interp1d
interp1d：
  根据已知点进行插值
  返回一个函数

## Slide 12: 3.1.5 Scipy一维插值：interp1d
interp1d：
  根据已知点进行插值
  返回一个函数
  不同参数的作用

## Slide 13: 3.1.6 Scipy二维插值：griddata

## Slide 14: 3.1.7 Scipy库
官网：
  https://www.scipy.org/

## Slide 15: 3.1.7 Scipy库
Scipy：
  方便、易于使用、专为科学和工程设计的Python工具包
Scipy库：
  构建于NumPy
包含以下内容：
  特殊函数 (scipy.special)
  积分 (scipy.integrate)
  最优化 (scipy.optimize)
  插值 (scipy.interpolate)
  傅立叶变换 (scipy.fftpack)
  信号处理 (scipy.signal)
  线性代数 (scipy.linalg)
  稀疏特征值 (scipy.sparse)
  统计 (scipy.stats)
  多维图像处理 (scipy.ndimage)
  文件 IO (scipy.io)

## Slide 16: 作业：
利用python构建双线性插值函数：
  已知Q11、Q21、Q12、Q22
  求点P的值
提交方式：
  源代码保存为.py文件
  上述两个文件命名方式：学号-姓名-作业2
  发送至sanliwuxun@foxmail.com